### Исполнительные механизмы

Исполнительные механизмы постоянной скорости предназначены для преобразование электрического сигнала управляющего устройства в перемещение рабочего органа.

Исполнительные механизмы позволяют:

- автоматическое, дистанционное или ручное управление рабочим органом;

- автоматический или дистанционный останов рабочего органа в любом промежуточном положении;

- позиционирование рабочего органа в любом промежуточном положении;

- формирование информационного сигнала о конечных и промежуточных положениях рабочего органа.

Исполнительные механизмы изготавливаются с блоком сигнализации положения, который состоит из двух блоков:

- блок микропереключателей;

- датчик обратной связи.

Типы блоков сигнализации положения:

- БСПИ - блок сигнализации положения индуктивный - преобразует перемещение выходного органа в изменение индуктивного сопротивления.

- БСПР - блок сигнализации положения реостатный - преобразует перемещение выходного органа в изменение активного сопротивления;

- БСПТ - блок сигнализации положения токовый - преобразует перемещение выходного органа в унифицированный токовый сигнал 0 - 5 мА, 0 - 20 мА или 4 - 20 мА.

- Электрическое питание блоков питания для БСПТ однофазное напряжение 220 В, 230 В, 240 В частотой 50 Гц, 220 В частотой 60 Гц.

- БКВ - блок концевых выключателей.

Предлагаемые механизмы:

### Механизмы исполнительные электрические однооборотные

Условное обозначение механизмов и их исполнения Потребляемая мощность, Вт Тип двигателя и управляющего устройства Габаритные размеры, мм Масса, кг Тип датчика На лапах МЭО-16/25-0,25-93 МЭО-16/63-0,63-93 МЭО-16/63-0,25-93 МЭО-16/160-0,63-93 МЭО-40/63-0,25-93 МЭО-40/160-0,63-93 110 ДСОР-110-1,0-136(220 В) ПБР-2М — бесконтакт. ПМЕ — контакт. 230×200×185 8 БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ Фланцевые МЭО-40/10-0,25-95 МЭО-40/25-0,63-95 МЭО-100/25-0,25-95 МЭО-100/63-0,63-95 МЭО-250/63-0,25-95 МЭО-250/160-0,63-95 260 2ДСТР-135-1,8-136 (380 В) ПБР-3А ФЦ-0620 365×285×320 30 БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ Фланцевые МЭО-100/10-0,25-95 МЭО-100/25-0,63-95 МЭО-250/25-0,25-95 МЭО-250/63-0,63-95 430 2ДСТР-135-4,5-136 (380 В) ПБР-3А ФЦ-0620 405×285×320 32 БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ Фланцевые МЭО-630/63-0,25-95 МЭО-630/160-0,63-95 430 2ДСТР-135-4,5-136 (380 В) ПБР-3А ФЦ-0620 405×400×340 40 БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ На лапах МЭО-630/63-0,25-95Л МЭО-630/160-0,63-95Л 430 2ДСТР-135-4,5-136 (380 В) ПБР-3А ФЦ-0620 400×390×430 45 БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ Фланцевые МЭО-500/63-0,25-01Ф МЭО-500/160-0,63-01Ф 430 2ДСТР-135-4,5-136 (380 В) ПБР-3А ФЦ-0620 410×315×305 33 БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ На лапах МЭО-500/63-0,25-01Л МЭО-500/160-0,63-01Л 430 2ДСТР-135-4,5-136 (380 В) ПБР-3А ФЦ-0620 410×315×305 33 БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ Фланцевые МЭО-250/10-0,25-98 МЭО-630/20-0,25-98 320 АИР56В4 (380 В) ФЦ-0610 475×400×340 40 БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ На лапах МЭО-250/10-0,25-98Л МЭО-630/20-0,25-98Л 320 АИР56В4 (380 В) ФЦ-0610 475×390×430 45 БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ На лапах МЭО-1600/10-0,25-98 530 АИР63В4 (380 В) ФЦ-0610 630×520×550 155 БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ Фланцевые МЭО-1600/25-0,25-98 320 АИР56В4 (380 В) ФЦ-0610 630×420×550 160 БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ Фланцевые МЭО-40/10-0,25-99 МЭО-100/25-0,25-99 МЭО-200/63-0,25-99 260 2ДСТР-135-1,8-136 ФЦ-0620 325×240×220 19 БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ МЭО-100/63-0,25-99 110 ДСТР-110-1,0-136 ФЦ-0620 300×240×220 19 БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ МЭО-100/10-0,25-99 МЭО-200/25-0,25-99 430 2ДСТР-135-4,5-136 (380В), ФЦ-0620 340×240×220 19 БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ

Условное обозначение механизмов Масса, кг, не более Напряжение питания, тип управляющего устройства МЭО-6,3/12,5-0,25-99 3,6 220 В ПБР-2М или ПБР-2М1 МЭО-6,3/10-0,25-94B МЭО-6,3/25-0,63-94 7,0 220 В ПБР-2М или ПБР-2М1 МЭО-12,5/25-0,25-99 МЭО-16/30-0,25-99 3,6 220 В ПБР-2М или ПБР-2М1 МЭО-16/10-0,25-99 МЭО-16/25-0,63-93 МЭО-16/25-0,25-94 МЭО-16/63-0,25-94 МЭО-16/63-0,63-94 МЭО-16/63-0,25-994 МЭО-16/160-0,63-94 7,6 7,0 7,0 220 В ПБР-2М или ПБР-2М1 МЭО-25/63-0,25-99 3,6 220 В ПБР-2М или ПБР-2М1 МЭО-40/25-0,25-93 МЭО-40/63-0,63-93 МЭО-40/63-0,25-94 МЭО-40/160-0,63-94 7,6 7,0 220 В ПБР-2М или ПБР-2М1 МЭО-40/10-0,25-99К 8,0 380 В ПБР-3, ПБР-3А или ФЦ-0610, ФЦ-0620 МЭО-40/10-0,25-99 МЭО-40/25-0,63-99 МЭО-100/25-0,25-99 МЭО-100/63-0,63-99 27,0 220 В ПБР-2М или ПБР-2М1, ПБР-2М2 МЭО-100/25-0,25-99К МЭО-100/63-0,63-99К МЭО-100/10-0,25-99К МЭО-100/25-0,63-99К 27,5 380 В ПБР-3, ПБР-3А или ФЦ-0610, ФЦ-0620 МЭО-250/63-0,25-99 МЭО-250/160-0,63-99 27,0 220 В ПБР-2М или ПБР-2М1 МЭО-250/25-0,25-99К МЭО-250/63-0,63-99К МЭО-250/63-0,25-99К МЭО-250/160-0,63-99К 27,5 380 В ПБР-3, ПБР-3А или ФЦ-0610, ФЦ-0620 МЭО-250/10-0,25-92КB МЭО-250/25-0,63-92К 70 220/380 В ПБР-3, ПБР-3А или ФЦ-0610, ФЦ-0620 МЭО-630/25-0,25-92К МЭО-630/63-0,63-92К МЭО-630/63-0,25-92К МЭО-630/160-0,63-92К 70 220/380 В ПБР-3, ПБР-3А или ФЦ-0610, ФЦ-0620 МЭО-630/10-0,25-92К МЭО-630/25-0,63-92К 135 220/380 В ПБР-3, ПБР-3А или ФЦ-0610, ФЦ-0620 МЭО-1600/25-0,25-92К МЭО-1600/63-0,63-92К МЭО-1600/63-0,25-92К МЭО-1600/160-0,63-92К 135 220/380 В ПБР-3, ПБР-3А или ФЦ-0610, ФЦ-0620 МЭО-4000/63-0,25-97 МЭО-4000/160-0,63-97К 270 220/380 В ПБР-3, ПБР-3А или ФЦ-0610, ФЦ-0620 МЭО-10000/63-0,25-97 МЭО-10000/160-0,63-97К 580 220/380 В ПБР-3, ПБР-3А или ФЦ-0610, ФЦ-0620

### Механизмы исполнительные электрические многооборотные

Условное обозначение механизмов и их исполнения Потребляемая мощность, Вт Тип двигателя и управляющего устройства Габаритные размеры, мм Масса, кг Тип датчика МЭМ-40/63-10-85 МЭМ-40/160-25-85 МЭМ-40/400-63-85 125 АИС56А4 (380 В) ФЦ-0620 280×230×350 22 БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ МЭМ-40/25-10-85 МЭМ-40/63-25-85 МЭМ-40/160-63-85 МЭМ-100/63-10-85 МЭМ-100/160-25-85 МЭМ-100/400-63-85 200 АИР56А4 (380 В) ФЦ-0620 300×230×350 23 БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ МЭМ-100/25-10-85 МЭМ-100/63-25-85 МЭМ-100/160-63-85 530 АИР63В4 (380 В) ФЦ-0620 300×230×350 25 БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ МЭМ-100/250-250-85 1045 АИР71В4 (380 В) ФЦ-0620 365×230×365 32 БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ МЭМ-16/63-10-96 МЭМ-16/160-25-96 МЭМ-16/400-63-96 260 2ДСТР-135-1,8-136 (380 В) ФЦ-0620 248×164×330 14 БСПТ-20 БКВ

наверх

### Механизмы исполнительные электрические прямоходные

Условное обозначение механизмов и их исполнения Потребляемая мощность, Вт Тип двигателя и управляющего устройства Габаритные размеры, мм Масса, кг Тип датчика МЭП-2500/25-16-91* МЭП-2500/63-10-91* МЭП-2500/63-16-91* 50 ДСР-110-1,0-60(220 В) ПБР-2М 200×210×390 9 БСПР-22 МЭП-2500/63-25-91* МЭП-2500/63-40-91* 110 2ДСОР-110-1,0-136 (220 В) ПБР-2М 200×210×390 9 БСПР-22 МЭП-6300/63-25-91* МЭП-6300/125-40-91* 110 2ДСОР-110-1,0-136 (220 В) ПБР-2М 200×210×390 10 БСПР-22 МЭП-10000/63-63-96** МЭП-16000/63-32-96** МЭП-16000/100-63-96** МЭП-20000/120-63-96** МЭП-20000/160-63-96** 110 АВЕ 052-4М (220 В) ПБР-2М 260×205×525 20 БСПР-22 МЭП-25000/10-100-97 МЭП-25000/16-160-97 МЭП-25000/25-250-97 545 АИР63В4 (380 В) ПБР-3А, ФЦ-0620 405×330×593 405×330×600 405×330×690 77 82 87 БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ МЭП-25000/25-100-97 МЭП-25000/40-160-97 МЭП-25000/63-250-97 285 АИР56В4 (380 В) ПБР-3А, ФЦ-0620 405×330×593 405×330×600 405×330×690 77 82 87 БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ МЭП-25000/63-100-97 МЭП-25000/100-160-97 МЭП-25000/160-250-97 185 АИР56В4 (380 В) ПБР-3А, ФЦ-0620 405×330×593 405×330×600 405×330×690 77 82 87 БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ МЭП-40000/63-100-97 МЭП-40000/100-160-97 МЭП-40000/160-250-97 285 АИР56В4 (380 В) ПБР-3А, ФЦ-0620 405×330×593 405×330×600 405×330×690 77 82 87 БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ МЭП-63000/25-100-97 МЭП-63000/40-160-97 МЭП-63000/63-250-97 545 АИР63В4 (380 В) ПБР-3А, ФЦ-0620 405×330×593 405×330×600 405×330×690 77 82 87 БСПИ-10 БСПР-10 БСПТ-20 БКВ

*— взамен КТ-I; ** — взамен КТ-II.

наверх

### Механизмы исполнительные электрические прямоходные для АЭС

Условное обозначение механизмов и их исполнения Потребляемая мощность, Вт Тип двигателя и управляющего устройства Габаритные размеры, мм Масса, кг Тип датчика МЭП-16000/63-63-89А 260 2ДСТР135-Д02(380 В) ФЦ-0650 375×330×560 60 БСПР-10-2АС БУ-6 МЭП-40000/63-100-89А 320 4А56В4А5(380 В) ФЦ-0650 405×350×550 85 БСПР-10-2АС БУ-6

Сопутствующее оборудование

  Задатчики ручные

- РЗД-12

- РЗД-22

  Блоки ручного управления

- БРУ-22

- БРУ-32

- БРУ-42

  Блоки интегрирующего задатчика БЗИ

  Блок динамической связи БДС

  Блок суммирования и сигнализации БСС

  Блок суммирования демпфирования БСД

  Блок нелинейных преобразователей БНП-2

  Блок селектирования БСЛ-2

  Блок вычислительных операций БВО-2

  Устройства регулирующие

- РП4-У-М1

- РП4-Т-М1

- РП4-П-М1

  Пускатели бесконтактные реверсивные

- ПБР-2М1

- ПБР-2М

- ПБР-2М2

- ПБР-2М АЭС

- ПБР-3

- ПБР-3А

- ПБР-3А АЭС

  Нормирующие преобразователи

- НП-П10 — для дифференциально-трансформаторных датчиков

- НП-Р10 — для потенциометрических датчиков, реохорд

- НП-Н10 — для датчиков ЭДС, термопар

  Измерительные преобразватели для термопар

- ИП-Т10

- ИП-Т10И

- ИП-Т20

  Измерительные преобразватели для термопар сопротивления

- ИП-С10

- ИП-С10И

- ИП-С20

- ИП-С20И

  Блок питания

- БП-24

- БП-24 И

  Блок указателей В-12

  Дистанционный указатель положения ДУП-М

  Механизм сигнализации положения МСП

  Усилитили тиристорные трехпозиционные

- ФЦ-0610

- ФЦ-0611

- ФЦ-0620

- ФЦ-0650

  Контроллер микропроцессорный Ремиконт Р-130

  Блок шлюзов БШ-1

  Блок стирания БСТ-1