ПМЕ - Х1  Х2  Х3  М  Х4  Х5

Х1 - величина пускателя в зависимости от номинального тока: 1 - 10А;  2 - 25А.

Х2 - исполнение пускателей по степени защиты: 1,4,7 - открытый     2,5,8 - открытый     3,6,9 - в оболочке

Х3 - исполение пускателей по назначению устройств защиты и встроенных элементов управления:   1 - нереверсивный, без теплового реле, без кнопок; 2 - нереверсивный, с тепловым реле, без кнопок;  3 - реверсивный, с блокировкой, без теплового реле; 4 - реверсивный, с блокировкой, с тепловым реле, без кнопок.

Х4 - исполнение изностостойкости: А,Б,В

Х5 - климатическое исполнение: У, Т, ХЛ  и категория размещения 2,3,4;

Пускатели электромагнитные серии ПМЕ предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети и отключения трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. При наличии электротепловых токовых реле пускатели осуществляют также защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности, в том сичле возникающих при выпадении одной из фаз..